图书馆入口门禁身份识别系统采购项目采购询价通知书

兹有  图书馆入口门禁身份识别系统   项目采购，现向贵司进行询价，请根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购基本情况、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

- 项目名称： 图书馆入口门禁身份识别系统采购项目

- 采购编号： DGUT202109270

- 采购预算： 125400元

- 供应商资格要求

- 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 本项目不接受联合体投标；

- 项目概况及采购需求

- 项目概况：图书馆入口门禁身份识别系统。包括：速通门人脸识别终端 4套，二维码读卡器（含IC卡模块）4套，门禁控制器 4套，遥控模块 4套，交换机 1台，数据对接等  ；

- 项目工期/交货期：签定合同后15 个日历天内完成；

- 交货地点：图书馆大厅一楼，由供应商送货上门并承担运费；

- 采购内容清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数/服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与校园一卡通、人脸数据管理平台数据对接 | 4 | 套 | 定制通道内的速通门人脸识别终端、二维码IC卡读卡器模块、门禁控制器与东莞理工学院校园一卡通、图书馆出口管理平台宇视AC3000的数据对接。 实现以下功能： 1.对接东莞理工学院校园一卡通，使用东莞理工学院校园一卡通数据实现二维码和ic卡的身份认证。 2.对接图书馆出口管理平台宇视AC3000，利用宇视AC3000的数据实现人脸身份识别，实现人员信息下发，人脸信息下发。 3.对接图书馆出口管理平台宇视AC3000，把出入记录上传到管理平台。 4.对接图书馆出口管理平台宇视AC3000，通过平台管理接入的设备，实现人员信息管理，设备添加，删除。 5.报价包含校园一卡通、管理平台授权等全部费用。 |  |
| 2 | 交换机（含安装费） | 1 | 台 | 1、传输速率(Mbps)：10/100/1000Mbps 2、端口数：8个 3、应用层级：二层 4、交换方式：存储-转发 5、背板带宽(Gbps)：16Gbps 6、包转发率：12Mpps 7、地址表大小：4K 8、网络标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x 9、根据图书馆入口闸机位置形状等情况，安装设备，包含改造的人工、线材等全部安装费。 |  |
| 3 | 遥控模块（含安装费） | 4 | 台 | 1、设备与人脸摆式速通门配套使用 2、 具备通过遥控控制人脸摆式速通门开启的功能； 3、 工作频率支持 315MHz，433MHz 等多种频率 4、 发射功率不低于 15mW 5、传输数率范围：300HZ---60KHZ 6、发射距离不高于 100 米 7、工作电压：DC12V 供电，工作电流 8、根据图书馆入口闸机位置形状等情况，安装设备，包含改造的人工、线材等全部安装费。 |  |
| 4 | 门禁控制器（含安装费） | 4 | 台 | 1、内嵌Linux操作系统，固化存储、实时性强、高可靠稳定性。 2、采用CPLD、flash闪存等技术，集成度高、容量大、信息可靠不丢失。 3、TCP/IP通讯，通讯速率可达10/100MB，跨网段实现大规模门禁系统。 4、支持局域网、企业专网等多种组网方式，实现大规模多级管理、监控门禁系统。 5、支持IC、ID、CPU、二代身份证、指纹等终端设备信号输入。 6、支持反潜回、互锁、多卡多群组等高安全性应用。 7、支持远程控制、在线升级应用。 8、支持门状态、非法卡、通讯异常监测及报警。 9、备用UPS电池接口，实现断电不间断工作。 10、抗雷电冲击不小于1.5kv。 11、具有输入输出电压动态保护。 12、具有瞬间电压及短路保护。 13、工作电压：DC12～16V。 14、工作电流：120～200mA。 15、指 示 灯：2×LED。 16、CPU：32位ARM9微处理器。 17、操作系统：Linux。 18、脱机信息存储量：40000条。 19、通讯接口：1×TCP/IP、2×RS485。 20、读卡器接口：2×Wiegand26/32/34、1×RS485。 21、输入接口：2×开门按钮、2×门磁报警、2×消防报警。 22、输出接口：2×开门、2×报警。 23、抗静电干扰：15KV。 24、环境温度：-10℃～+70℃。 25、相对湿度：<90℃（不凝结）。 26、外壳材质：ABS。 27、至少获得下列认证之一：CE、FCC、MA。 28、安装类型：平铺式安装。 29、根据图书馆入口闸机位置形状等情况，安装设备，包含改造的人工、线材等全部安装费。 |  |
| 5 | 二维码IC卡读卡器模块（含安装费） | 4 | 台 | 1、识别能力： 非接触式IC卡以及二维码。 2、识别速度＜0.5S。 3、二维码类型 1D或2D。 4、二维码角度 ±60°, ±40°, ±42°(左右、前后、转动)。 5、补光 智能柔光LED补光，不耀眼。 6、通讯接口 RS232。 7、读取方向 360度。 8、图像传感器 640x480 CMOS。 9、工作环境 温度-20℃-70℃，相对湿度5%-95%。 10、根据图书馆入口闸机位置形状等情况，安装设备，包含改造的人工、线材等全部安装费。 |  |
| 6 | 速通门人脸识别终端（含安装费） | 4 | 台 | 1、设备接口：RJ45网口×1；USB2.0×1；5V DC输出×1；RS484×1；RS232×1；韦根输入×1；韦根输出×1；告警输入×2；IO输出×2。 2、设备屏幕：7寸LCD，屏幕分辨率600*1024，支持触屏功能，可在人机界面进行操作。 3、双目高清宽动态摄像头，1路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率1920*1080。 4、设备识别距离为0.3米-4米,并支持识别距离调节 。 5、设备安装高度1.5米，1米识别距离下，支持1.2米-2.0米身高范围的识别高度。 6、设备支持韦根协议输入和输出。 7、支持添加不同的人员库，且每个库可以选择不同的认证方式。 8、设备核验模板可以在不同的时间段设置不同的核验方式，且支持3种（人脸，人证，人卡）核验方式的组合 。 9、与平台（智能通道综合管理平台）互联时，支持平台远程开门。 10、设备支持核验白名单通过和人脸检测通过。 11、在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸 。 12、设备人脸识别平均响应时间不高于160ms 。 13、设备支持节能休眠并支持设置节能休眠时间。 14、具有人机界面待机时显示广告图片功能。 15、设备可支持外接测温模块，支持人体温度测量 。 16、具有戴口罩时的人脸识别功能，支持不带口罩提醒或不予通行。 17、具有人员安全帽检测功能，支持不带安全帽提醒或不予通行。 18、设备具有曝光参数自适应功能，支持人脸测光、区域测光、中央权重、点测光和智能测光。 19、1：N模式下，设备本地人脸信息存储数量≥100000个，支持出入事件（包含人脸照片）记录数≥100000条。 20、设备具备活体检测功能，防假体攻击，包括防电子照片欺骗，防视频欺骗功能。 21、设备具备缓存补录功能检测，支持断网续传。 22、设备人脸识别准确率达到99.8% 。 23、设备具有未注册人员检测功能，并上报未注册人员照片信息至平台。 24、支持单个人员导入最多6张底库照片 。 25、电源电压DC:12V，适应范围为9V-15V。 26、设备可支持的工作环境温度为-40℃-+70℃ 。 27、设备防护等级IP65或以上。 28、根据图书馆入口闸机位置形状等情况，安装设备，包含改造的人工、线材等全部安装费。 |  |

- 售后服务要求

（1）自验收合格并交付使用之日起质保 1 年，若设备原厂家承诺的免费质保期高于前述标准的，按原厂家的免费质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 款项支付方式

货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的100%款项。

- 验收方式

由项目使用部门验收小组组织验收。

- 定标方式

供应商完整提交第八条款规定的资料，经审核符合资质要求的入围供应商，在符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，按报价最低的原则确定供应商，超过预算限价作无效处理。

- 报价等资料提交时间、地点及联系方式

1、提交时间：

2021 年 10  月 12 日    至 2021 年10 月 16 日，上午8:30至12:00，下午14：00分至17:00。

2、提交地点：

广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院图书馆。

3、联系方式：

联系人：   袁淦泉  联系电话：0769-22861830

- 供应商须提交资料（因疫情关系，如下资料可邮寄，邮寄地址及联系人详见上述第七条）

注意：以下第1项资料复印件和第2-6项资料原件加盖投标人公章密封在一个文件袋中，并在文件袋表面注明投标项目名称、招标人、投标人、投标日期等。中标人在收到成交通知后一个星期内提供证照原件备查。

1、营业证照、资格证明等材料：

①营业执照证书；

②税务登记证书；

③组织机构代码证。

（若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证；）

2、法定代表人身份证明书（格式详见附件1）；

3、委托代理人需提供法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、身份证复印件、供应商为期缴纳的社保证明并加盖供应商公章（如法人提交资料，则本项不需提交）；

4、资格声明函（格式详见附件3）；

5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件4）；

6、报价表（格式详见附件5）；

附件：1、法定代表人身份证明书；

2、委托代理人需提供法定代表人授权委托书；

3、资格声明函；

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、报价表；

东莞理工学院图书馆（盖章）

2021年10月 11日

附件1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：东莞理工学院

| 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 |
| --- |
| 单位名称： |
| 单位地址： |
| 代表人姓名： | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： | 经营期限： |
| 主营（产）： |
| 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |
| 特此证明！ |
| 说明： 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。 |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：东莞理工学院

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）      （采购编号：　　     　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 被授权人（签名或盖私章）： |
|  | 身份证号码： |
|  | 日期： 年 月 日 |

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件3资格声明函

资格声明函

东莞理工学院：

关于贵单位      年      月     日发布               项目（采购编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件4在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞理工学院：

本公司参加      （项目名称）      （采购编号：             ）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前   （详见合格投标人资格要求）   年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

附件5：报价表

（提示：以下为货物采购报价表，可根据项目具体性质调整报价表，但货物类项目必须提供报价单、产品详细技术参数表及售后服务承诺；基建类项目必须提供工程量清单报价表及服务承诺；服务类项目必须提供报价单、详细服务说明及服务承诺。）

XXX公司报价单

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |

详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

XXX公司（盖章）

20xx年xx月xx日